## Slide 1: 嵌入式系统设计方法
ARM处理器（续）

## Slide 2: ARM体系主要特征
大量的寄存器，都可用于多种用途
Load/Store体系结构
3地址指令（两个源操作数寄存器和结果寄存器独立设定）
每条指令都条件执行，包含非常强大的多寄存器Load和Store指令
能在单时钟周期执行的单条指令内完成一项普通的移位操作和一项普通的ALU操作
能过协处理器指令集来扩展ARM指令集，包括在编程模式下增加了新的寄存器和数据类型
在Thumb体系结构中以高密度16位压缩形式表示指令集
条件指令

## Slide 3: ARM工作模式和工作状态
异常
  指计算机脱离正常的运算顺序，临时改变原先的执行顺序，转而执行一个子程序，完成一个预先准备的特殊服务例程。
中断
  ARM公司对异常处理一律用中断服务子程序处理。这样，在概念上ARM处理器不再区分异常和中断，异常处理与中断处理相同。
Notes: 计算机通常用异常来处理执行程序时发生的意外流程改变事件，如中断、存储器故障等。

## Slide 4: ARM处理器工作模式
ARM处理器支持7种工作模式
  用户模式
    特点：不能访问某些受操作系统保护的资源，也不能改变工作模式。
  6种特权模式
    分类：系统模式，5种异常模式
    特点：能访问全部资源，能改变工作模式。

## Slide 5: ARM 5种异常工作模式
ARM处理器内部安排了5种异常中断处理的工作模式。
  ABT（取指中止或者取操作数中止）
  UND（进入未定义指令陷阱）
  IRQ（普通中断）
  FIQ（快速中断）
  SVC（管理）
Notes: 计算机通常用异常来处理执行程序时发生的意外流程改变事件，如中断、存储器故障等。

## Slide 6
这五种模式称为异常模式。它们除了可以通过程序切换进入外，也可以由特定的异常进入。当特定的异常出现时，处理器进入相应的模式。每种异常模式都有一些独立的寄存器，以避免异常退出时用户模式的状态不可靠。
除用户模式外，其它模式均为特权模式。ARM内部寄存器和一些片内外设在硬件设计上只允许（或者可选为只允许）特权模式下访问。此外，特权模式可以自由的切换处理器模式，而用户模式不能直接切换到别的模式。
这两种模式都不能由异常进入，想要进入必须修改CPSR，而且它们使用完全相同的寄存器组。系统模式是特权模式，不受用户模式的限制。操作系统在该模式下访问用户模式的寄存器就比较方便，而且操作系统的一些特权任务可以使用这个模式访问一些受控的资源。

## Slide 7
处理器模式 |  |  | 说明 | 备注
用户(usr) |  |  | 正常程序运行的工作模式 | 不能直接从用户模式切换到其它模式
特 权 模 式 | 系统(sys) |  | 用于支持操作系统的特权任务等 | 与用户模式类似，但具有可以直接切换到其它模式等特权
 | 异 常 模 式 | 快中断(fiq) | 快速中断请求处理 | 只有在FIQ异常响应时，才进入此模式
 |  | 中断(irq) | 中断请求处理 | 只有在IRQ异常响应时，才进入此模式
 |  | 管理(svc) | 供操作系统使用的一种保护模式 | 只有在系统复位和软件中断响应时，才进入此模式
 |  | 中止(abt) | 用于虚拟内存和/或存储器保护 | 在ARM7内核中没有多大用处
 |  | 未定义(und) | 支持软件仿真的硬件协处理器 | 只有在未定义指令异常响应时，才进入此模式
何时进入异常模式，具体规定如下：
处理器复位之后进入管理模式，操作系统内核通常处于管理模式；
当处理器访问存储器失败时，进入数据访问中止模式；
当处理器遇到没有定义或不支持的指令时，进入未定义模式；
中断模式与快速中断模式分别对ARM处理器2种不同级别的中断作出响应。
ARM处理器工作模式

## Slide 8: ARM处理器工作模式

## Slide 9: 模式使用说明（1）
SVC模式是操作系统内核代码运行的模式，USR模式通常是用户代码运行模式。
处理器一旦进入USR模式，必须通过SWI异常中断才能进入SVC模式调用内核代码的接口。
  但是，在没有MMU进行内存保护的场合，USR模式也能够访问到SVC模式的内存空间，因此使用USR隔离用户级代码没有意义。
Notes: 模式使用说明 SVC模式是操作系统内核代码运行的模式，USR模式通常是用户代码运行模式。处理器一旦进入USR模式，必须通过SWI异常中断才能进入SVC模式调用内核代码的接口。但是，在没有MMU进行内存保护的场合，USR模式也能够访问到SVC模式的内存空间，因此使用USR隔离用户级代码没有意义。
IRQ和FIQ模式是微处理器收到中断信号后强制处理器进入的模式，用于中断处理。SYS模式用于嵌套中断处理。有人简单地把SYS模式与PC机的Ring 0特权级别工作模式相类比，认为它是特权级别的操作系统代码运行模式，这种观点是错误的。ARM的SYS模式与PC机的特权级运行模式是不能够简单比较的。ABT和UND模式是真正意义上的“异常”，一旦出现就要进入对应的异常中断服务子程序进行处理。

## Slide 10: 模式使用说明（2）
IRQ和FIQ模式是微处理器收到中断信号后强制处理器进入的模式，用于中断处理。
SYS模式用于嵌套中断处理。
ABT和UND模式是真正意义上的“异常”，一旦出现就要进入对应的异常中断服务子程序进行处理。

## Slide 11: ARM处理器工作状态
ARM体系结构版本中带有T变量的ARM处理器核可以工作在2种状态。
  ⑴ARM状态，机器指令为32位的ARM指令集，字对齐取指执行ARM指令。
  ⑵Thumb状态，机器指令为16位的Thumb指令集，半字对齐取指执行Thumb指令。
  在任何一种工作状态可以通过转移指令切换到另一种工作状态。ARM和Thumb之间的状态切换不影响处理器工作模式和寄存器中的内容。
  加电起动时处理器工作在ARM状态。

## Slide 12: 两种工作状态之间切换
进入Thumb状态
  当操作数寄存器的状态位（位[0]）为1时，执行BX指令进入Thumb状态。
  如果处理器在Thumb状态进入异常，则当异常处理（IRQ、FIQ、Undef、Abort和SWI）返回时，自动转换到Thumb状态。
进入ARM状态
  当操作数寄存器的状态位（位[0]）为0时，执行BX指令进入ARM状态。
  处理器进行异常处理（IRQ、FIQ、Reset、Undef、Abort和SWI）。在此情况下，把PC放入异常模式链接寄存器中。从异常向量地址开始执行也可以进入ARM状态。

## Slide 13: 工作状态切换方法
使用BX指令可以将ARM7TDMI(-S)内核的工作状态在ARM状态和Thumb状态之间进行切换。
  参看下例：
  ;从ARM状态转变为Thumb状态
  LDR R0, =Lable+1
  BX R0
  ;从Thumb 状态转变为ARM状态
  LDR R0, =Lable
  BX R0

## Slide 14: 状态切换的一个例子
地址最低位为0，表示切换到ARM状态
使用BX指令将ARM内核的操作状态在ARM状态和Thumb状态之间进行切换。
ARM指令集
Thumb
指令集
CODE32
LDR R0, =Lable+1
BX R0
CODE16
Lable MOV R1, #12
CODE16
LDR R0, =Lable
BX R0
CODE32
Lable MOV R1, #10
地址最低位为1，表示切换到Thumb状态
跳转地址标号
执行完BX指令，处理器切换到Thumb状态，开始执行Thumb指令
程序代码
指令集关系
从ARM状态切换到Thumb状态的程序代码如下：
从Thumb状态切换到ARM状态的程序代码如下：
执行完BX指令，处理器切换到ARM状态，开始执行ARM指令

## Slide 15: ARM 寄存器组织
ARM处理器总共有37个32位寄存器，其中有31个通用寄存器，6个状态寄存器（到目前为止只定义了12位）。
这些寄存器按照工作模式分成不同的组。编程时哪些寄存器组可用，哪些寄存器组不可用，由处理器的状态和模式决定。
下表列出了ARM工作状态下每一种模式下使用的寄存器组。

## Slide 16
ARM状态各模式下的寄存器
寄存器 类别 | 寄存器在汇 编中的名称 | 各模式下实际访问的寄存器 |  |  |  |  |  | 
 |  | 用户 | 系统 | 管理 | 中止 | 未定义 | 中断 | 快中断
通 用 寄 存 器 和 程 序 计 数 器 | R0(a1) | R0 |  |  |  |  |  | 
 | R1(a2) | R1 |  |  |  |  |  | 
 | R2(a3) | R2 |  |  |  |  |  | 
 | R3(a4) | R3 |  |  |  |  |  | 
 | R4(v1) | R4 |  |  |  |  |  | 
 | R5(v2) | R5 |  |  |  |  |  | 
 | R6(v3) | R6 |  |  |  |  |  | 
 | R7(v4) | R7 |  |  |  |  |  | 
 | R8(v5) | R8 |  |  |  |  |  | R8_fiq
 | R9(SB,v6) | R9 |  |  |  |  |  | R9_fiq
 | R10(SL,v7) | R10 |  |  |  |  |  | R10_fiq
 | R11(FP,v8) | R11 |  |  |  |  |  | R11_fiq
 | R12(IP) | R12 |  |  |  |  |  | R12_fiq
 | R13(SP) | R13 |  | R13_scv | R13_abt | R13_und | R13_irq | R13_fiq
 | R14(LR) | R14 |  | R14_svc | R14_abt | R14_und | R13_irq | R14_fiq
 | R15(PC) | R15 |  |  |  |  |  | 
状态 寄存器 | CPSR | CPSR |  |  |  |  |  | 
 | SPSR | － |  | SPSR_svc | SPSR_abt | SPSR_und | SPSR_irq | SPSR_fiq
所有的37个寄存器，分成两大类：
31个通用32位寄存器；
6个状态寄存器。

## Slide 17
ARM状态各模式下可以访问的寄存器
寄存器 类别 | 寄存器在汇 编中的名称 | 各模式下实际访问的寄存器 |  |  |  |  |  | 
 |  | 用户 | 系统 | 管理 | 中止 | 未定义 | 中断 | 快中断
通 用 寄 存 器 和 程 序 计 数 器 | R0(a1) | R0 |  |  |  |  |  | 
 | R1(a2) | R1 |  |  |  |  |  | 
 | R2(a3) | R2 |  |  |  |  |  | 
 | R3(a4) | R3 |  |  |  |  |  | 
 | R4(v1) | R4 |  |  |  |  |  | 
 | R5(v2) | R5 |  |  |  |  |  | 
 | R6(v3) | R6 |  |  |  |  |  | 
 | R7(v4) | R7 |  |  |  |  |  | 
 | R8(v5) | R8 |  |  |  |  |  | R8_fiq
 | R9(SB,v6) | R9 |  |  |  |  |  | R9_fiq
 | R10(SL,v7) | R10 |  |  |  |  |  | R10_fiq
 | R11(FP,v8) | R11 |  |  |  |  |  | R11_fiq
 | R12(IP) | R12 |  |  |  |  |  | R12_fiq
 | R13(SP) | R13 |  | R13_svc | R13_abt | R13_und | R13_irq | R13_fiq
 | R14(LR) | R14 |  | R14_svc | R14_abt | R14_und | R14_irq | R14_fiq
 | R15(PC) | R15 |  |  |  |  |  | 
状态 寄存器 | CPSR | CPSR |  |  |  |  |  | 
 | SPSR | － |  | SPSR_svc | SPSR_abt | SPSR_und | SPSR_irq | SPSR_fiq

## Slide 18
未分组的通用寄存器
寄存器 类别 | 寄存器在汇 编中的名称 | 各模式下实际访问的寄存器 |  |  |  |  |  | 
 |  | 用户 | 系统 | 管理 | 中止 | 未定义 | 中断 | 快中断
通 用 寄 存 器 和 程 序 计 数 器 | R0(a1) | R0 |  |  |  |  |  | 
 | R1(a2) | R1 |  |  |  |  |  | 
 | R2(a3) | R2 |  |  |  |  |  | 
 | R3(a4) | R3 |  |  |  |  |  | 
 | R4(v1) | R4 |  |  |  |  |  | 
 | R5(v2) | R5 |  |  |  |  |  | 
 | R6(v3) | R6 |  |  |  |  |  | 
 | R7(v4) | R7 |  |  |  |  |  | 
 | R8(v5) | R8 |  |  |  |  |  | R8_fiq
 | R9(SB,v6) | R9 |  |  |  |  |  | R9_fiq
 | R10(SL,v7) | R10 |  |  |  |  |  | R10_fiq
 | R11(FP,v8) | R11 |  |  |  |  |  | R11_fiq
 | R12(IP) | R12 |  |  |  |  |  | R12_fiq
 | R13(SP) | R13 |  | R13_scv | R13_abt | R13_und | R13_irq | R13_fiq
 | R14(LR) | R14 |  | R14_svc | R14_abt | R14_und | R13_irq | R14_fiq
 | R15(PC) | R15 |  |  |  |  |  | 
状态 寄存器 | CPSR | CPSR |  |  |  |  |  | 
 | SPSR | － |  | SPSR_svc | SPSR_abt | SPSR_und | SPSR_irq | SPSR_fiq
寄存器R0～R7为未分组的通用寄存器，它们在任何处理器模式都对应于相同的32位物理寄存器。
第一类分组的通用寄存器
寄存器R8～R12有两个分组的物理寄存器。一个用于除FIQ模式之外的所有寄存器模式，另一个用于FIQ模式。
在发生FIQ中断后，处理器不必为保护寄存器而浪费时间，从而加速了FIQ的处理速度。
第二类分组的通用寄存器
寄存器R13、R14分别有6个分组的物理寄存器。1个用于用户和系统模式，其余5个分别用于5种异常模式。
寄存器R13通常作为堆栈指针（SP），用于保存待使用的寄存器的内容。
寄存器R14称为链接寄存器（LR），用作子程序返回指针寄存器。
当执行带返回指针的BL或BLX指令时，先将R15复制到R14，然后执行指令转移。
当发生中断或异常时，将R15复制到对应R14分组寄存器，供以后返回。
程序计数器
寄存器R15称为程序计数器（PC），它指向正在“取指”的指令。在ARM中，PC是程序员可以直接访问的！
状态寄存器
寄存器CPSR为当前程序状态寄存器（ Current Program Status Register ），在异常模式中，另外一个寄存器“程序状态保存寄存器（ Saved Program Status Register， SPSR）”可以被访问。每种异常都有自己的SPSR，在进入异常时它保存CPSR的当前值，异常退出时可通过它恢复CPSR。

## Slide 19: ARM内部寄存器
在Thumb状态各模式下实际访问的寄存器，Thumb状态寄存器集是ARM状态集的子集。
程序员可以直接访问的寄存器为：
  8个通用寄存器R0～R7；
  程序计数器（PC）；
  堆栈指针（SP）；
  链接寄存器（LR）；
  当前程序状态寄存器（ CPSR）。

## Slide 20
在Thumb状态各模式下的寄存器
寄存器 类别 | 寄存器在汇 编中的名称 | 各模式下实际访问的寄存器 |  |  |  |  |  | 
 |  | 用户 | 系统 | 管理 | 中止 | 未定义 | 中断 | 快中断
通 用 寄 存 器 和 程 序 计 数 器 | R0(a1) | R0 |  |  |  |  |  | 
 | R1(a2) | R1 |  |  |  |  |  | 
 | R2(a3) | R2 |  |  |  |  |  | 
 | R3(a4) | R3 |  |  |  |  |  | 
 | R4(v1) | R4 |  |  |  |  |  | 
 | R5(v2) | R5 |  |  |  |  |  | 
 | R6(v3) | R6 |  |  |  |  |  | 
 | R7(v4,WR) | R7 |  |  |  |  |  | 
 | SP | R13 |  | R13_scv | R13_abt | R13_und | R13_irq | R13_fiq
 | LR | R14 |  | R14_svc | R14_abt | R14_und | R13_irq | R14_fiq
 | PC | R15 |  |  |  |  |  | 
状态 寄存器 | CPSR | CPSR |  |  |  |  |  | 
未分组的通用寄存器
第二类分组的通用寄存器
在汇编语言中寄存器R0～R7为通用寄存器，对于任何处理器模式，它们中的每一个都对应于相同的32位物理寄存器。
堆栈指针SP对应ARM状态的寄存器R13。每个异常模式都有其自身的SP分组版本，SP通常指向各异常模式所专用的堆栈。
注意：在发生异常时，处理器自动进入ARM状态。
链接寄存器LR对应ARM状态寄存器R14。
注意：在发生异常时，处理器自动进入ARM状态。

## Slide 21
ARM状态
Thumb寄存器在ARM状态寄存器上的映射
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
堆栈指针(R13)
连接寄存器(R14)
程序计数器(R15)
CPSR
SPSR
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
堆栈指针(SP)
连接寄存器(LR)
程序计数器(PC)
CPSR
Thumb状态
Thumb状态R0～R7与ARM状态R0～R7相同；
1
Thumb状态CPSR(无SPSR)与ARM状态CPSR相同。
5
Thumb状态SP映射到ARM状态R13；
2
Thumb状态LR映射到ARM状态R14；
3
Thumb状态PC映射到ARM状态R15(PC)；
4
低端寄存器
高端寄存器
在Thumb状态中，高端寄存器的访问是受到限制的，只有MOV、CMP和ADD指令可以对其访问，可以用于数据的快速暂存。

## Slide 22
ARM
Thumb
ARM
Reset
BX
BX
ARM
中断服务程序
正常程序
事件
ARM
ARM
ISR1
ISR2
ISRn
…
状态切换过程
异常发生
进入
退出
系统复位，自动切换到ARM状态。
1
通过BX和BLX指令改变当前处理器模式，使之从ARM状态切换到Thumb状态。
2
在Thumb状态下，正常程序执行时产生中断异常。
3
处理器进入中断异常，自动的将模式切换到ARM状态。
4
异常处理完毕，返回正常程序，此时处理器自动的将模式切换到Thumb状态。
5
再次通过BX和BLX指令改变当前处理器模式，使之从Thumb状态切换到ARM状态。
6
程序在正常运行的过程中，复位事件产生，导致系统复位。

## Slide 23: 当前程序状态寄存器CPSR
ARM内核包含1个CPSR和5个仅供异常处理程序使用的SPSR。
CPSR反映当前处理器的状态，其包含：
  4个条件代码标志(负标志N、零标志Z、进位标志C和溢出标志V )；
  2个中断禁止位(IRQ禁止与FIQ禁止)；
  5个对当前处理器模式进行编码的位(M[4:0])；
  1个用于指示当前执行指令的位(ARM指令还是Thumb指令)。

## Slide 24: 当前程序状态寄存器
程序状态寄存器的格式
N
Z
C
V
Q
—
I
M0
M1
M2
M3
M4
T
F
—
. . .
31 30 29 28 27 26 8 7 6 5 4 3 2 1 0
条件代码标志
保留
控制位
溢出标志
进位或借位扩展
零
负或小于
IRQ禁止
FIQ禁止
状态位:T=1,Thumb
模式位
N
Z
C
V
I
M0
M1
M2
M3
M4
T
F
ARM V5及以上，DSP溢出状态标志位

## Slide 25: 当前程序状态寄存器
条件代码标志
  各标志位的含义如下：
  负标志N：运算结果的第31位值，记录标志设置操作的结果，结果为负，N=1；
  零标志Z：如果标志设置的操作为0，则置位；
  进位标志C：记录无符号加法溢出，减法无借位，循环移位；
  溢出标志V：记录标志设置操作的有符号溢出。
注意：ARM处理器对这些位进行测试，以决定是否执行一条指令，这样就可以不用程序跳转也能实现条件执行。

## Slide 26: 当前程序状态寄存器
警告：绝对不要强制改变CPSR寄存器中的控制位T。如果这样做，处理器将进入一个无法预测的状态。
M[4:0] | 模式 | 可见的Thumb状态寄存器 | 可见的ARM状态寄存器
10000 | 用户 | R0～R7, SP, LR, PC, CPSR | R0～R14, PC, CPSR
10001 | 快速中断 | R0～R7, SP_fiq, LR_fiq, PC, CPSR, SPSR_fiq | R0～R7, R8_fiq～R14_fiq, PC, CPSR, SPSR_fiq
10010 | 中断 | R0～R7, SP_irq, LR_irq, PC, CPSR, SPSR_fiq | R0～R12, R13_irq, R14_irq, PC, CPSR, SPSR_irq
10011 | 管理 | R0～R7, SP_svc, LR_svc, PC, CPSR, SPSR_svc | R0～R12, R13_svc, R14_svc, PC, CPSR, SPSR_svc
10111 | 中止 | R0～R7, SP_abt, LR_abt, PC, CPSR, SPSR_abt | R0～R12, R13_abt, R14_abt, PC, CPSR, SPSR_abt
11011 | 未定义 | R0～R7, SP_und, LR_und, PC, CPSR, SPSR_und | R0～R12, R13_und, R14_und, PC, CPSR, SPSR_und
11111 | 系统 | R0～R7, SP, LR, PC, CPSR | R0～R14, PC, CPSR
控制位
1、中断禁止控制位I和F；
2、处理器状态位T；
3、处理器模式位M0～M4。
当控制位I置位时，IRQ中断被禁止；
当控制位F置位时，FIQ中断被禁止。
当控制位T置位时，处理器正在Thumb状态下运行；
当控制位T清零时，处理器正在ARM状态下运行。
注意：不是所有模式位的组合都定义了有效的处理器模式，如果将非法值写入M[4:0]中，处理器将进入一个无法恢复的模式。

## Slide 27: 当前程序状态寄存器
保留位
  CPSR中的保留位被保留将来使用。当改变CPSR标志和控制位时，请确认没有改变这些保留位。
  另外，请确保您的程序不依赖于包含特定值的保留位，因为将来的处理器可能会将这些位设置为1或者0。