## Slide 1: 第 10 讲 bootloader

## Slide 2
提纲
嵌入式系统启动流程
BootLoader概念
BootLoader架构
典型BootLoader介绍

## Slide 3: 嵌入式系统启动流程
硬件加电
引导加载程序
  Boot代码、Bootloader等
操作系统内核，如Linux 内核
  根据特定的目标嵌入式硬件系统，定制的内核及启动参数
加载文件系统
  包括根文件系统以及建立于Flash内存设备上的文件系统
运行用户程序
  用户编写的完成特定功能的程序
  一些用户程序运行在一个嵌入式图形用户界面（GUI）上，常用的嵌入式GUI包括：MicroWindows 和MiniGuI等

## Slide 4: BootLoader
嵌入式系统中的 OS 启动加载程序
引导加载程序
  包括固化在固件(firmware)中的 boot 代码(可选)，和 Boot Loader两大部分
  是系统加电后运行的第一段软件代码
相对于操作系统内核来说，它是一个硬件抽象层

## Slide 5: PC 机中的引导加载程序
BIOS基本输入输出系统
IBM兼容计算机中启动时调用的固件代码
基本功能
  为存储在其它介质中的软件程序做准备工作
  使它们能够正常地装载，执行并接管计算机的控制权
  这个过程被称为启动
两部分组成
  BIOS(其本质就是一段固件程序) 位于硬盘 MBR 中的 OS Boot Loader（如LILO 和 GRUB 等）
BIOS ：硬件管理
  系统BIOS
    用来管理设备的基本子程序
    一般都装在主板的ROM中
  适配器上的BIOS
    硬盘、网卡、显卡等的BIOS都在自己的控制卡上
OS Boot Loader：操作系统管理

## Slide 6: PC 机中的引导加载程序
流程
  系统加电启动时，系统BIOS负责检测并启动加载控制卡上的BIOS
  BIOS 在完成硬件检测和资源分配后，将硬盘 MBR 中的 Boot Loader 读到系统的 RAM 中，然后将控制权交给 OS Boot Loader
  Boot Loader 的主要运行任务就是将内核映象从硬盘上读到 RAM 中，然后跳转到内核的入口点去运行，即开始启动操作系统。
Notes: TSR，是内存驻留程序
UEFI，全称“统一的可扩展固件接口”

## Slide 7: 嵌入式系统中引导加载程序
没 BIOS 那样的固件程序
  有的嵌入式 CPU 也会内嵌一段短小的启动程序
系统的加载启动任务就完全由 Boot Loader 来完成
  如ARM7TDMI中，系统在上电或复位时从地址 0x00000000 处开始执行
  这个地址是Boot Loader 程序

## Slide 8
提纲
嵌入式系统启动流程
BootLoader概念
BootLoader架构
典型BootLoader介绍

## Slide 9: Boot Loader概念
在操作系统内核运行之前运行的一段小程序
功能
  初始化硬件设备
  建立内存空间的映射图
  调整系统的软硬件环境，以便操作系统内核启动
一般不通用
  依赖于处理器架构
    CPU体系结构：ARM、MIPS、DSP、x86 etc
  依赖于具体的板级配置
    板级设备的配置：不同厂家的芯片、不同的内存空间
  不同的 CPU有不同的Boot Loader
  一些通用BootLoader 支持多CPU

## Slide 10: Boot Loader存储
嵌入式系统没有BIOS，系统上电或复位后从0x00000000开始执行
嵌入式系统通常有固态存储设备(比如：ROM、EEPROM 或 FLASH 等)被映射到0地址上
BootLoader存储在0地址
系统加电后，CPU 将首先执行 Boot Loader 程序

## Slide 11: Bootloader的输入输出
可用来控制 Boot Loader 的设备或机制
调试方法
  在Bootloader阶段，显示设备不可用
  因此使用字符方式与用户进行交互
  主机和目标机之间一般通过串口建立连接
  通常需要与Host主机相连，Host作为TTY终端
  输出打印信息到串口，从串口读取用户控制命令

## Slide 12: BootLoader操作模式 (1/3)
启动加载模式(Boot Loading)
  自主（Autonomous）模式，是BootLoader 的正常工作模式
  流程
    从目标机某个固态存储设备上将OS加载到 RAM
    准备好内核运行所需的环境和参数
    在RAM运行操作系统内核

## Slide 13: BootLoader操作模式（2/3）
下载模式(Downloading)
  用户干预进入下载模式，在控制台打印提示信息，等待用户输入
    如用户不干预，则进入正常启动模式，即调用操作系统内核
  可通过串口连接或网络连接等通信手段从主机（Host）下载文件
    可以下载内核映像、根文件系统映像、Bootloader自身
  通常在第一次安装内核与根文件系统时被使用，系统更新也会使用 Boot Loader 的这种工作模式
  流程
    从主机下载的文件首先被 Boot Loader 保存到目标机的 RAM 中
    被 BootLoader 写到目标机上的FLASH 类固态存储设备中，或者直接在RAM中运行

## Slide 14: BootLoader操作模式（3/3）
通用bootloader一般同时支持两种工作模式
  如Blob 或 U-Boot
  允许用户在这两种工作模式之间进行切换
Blob 在启动时处于正常的启动加载模式，但是它会延时 10 秒等待终端用户按下任意键而将 blob 切换到下载模式。如10秒内没有用户按键，则 blob 继续启动 Linux 内核

## Slide 15: Bootloader 的文件传输设备及协议
控制信息传输
  目标机Boot Loader 与主机之间：串口
  传输协议：xmodem／ymodem／zmodem 协议
  简单、通用，易于设置；速度慢
大型文件，如image
  串口传输的速度是有限的
  以太网，TFTP协议
    主机提供 TFTP 服务
    通过以太网连接并借助 TFTP 协议来下载文件
    通用，易用，速度快；编程略复杂
  USB
    简单、易用、速度快、适于下载内核时采用

## Slide 16
提纲
嵌入式系统启动流程
BootLoader概念
BootLoader架构
典型BootLoader介绍

## Slide 17: Boot Loader 的基本架构
Boot Loader 的启动过程是单阶段（Single Stage）还是多阶段（Multi-Stage）?
单阶段的boot loader
  只包含有一个image文件
多阶段的 Boot Loader
  前一阶段的主要功能是用来加载后面一个阶段的boot loader
  提供更为复杂的功能，以及更好的可移植性
BOOTLOADER的生命周期
  1. 初始化硬件,如设置UART(至少设置一个),检测存储器等
  2. 设置启动参数,告诉内核硬件的信息,如用哪个启动界面,波特率.
  3. 跳转到操作系统的首地址.
  4. 消亡
从固态存储设备上启动的 Boot Loader 大多都是 2 阶段的启动过程
  启动过程可以分为 stage 1和 stage 2 两部分

## Slide 18: 两阶段Bootloader概述
stage 1
  汇编
  简单的硬件初始化
stage 2
  C语言
  复制数据
  设置启动参数
  串口通信等功能

## Slide 19: Boot Loader 的主要任务
假定
  内核映像与根文件系统映像都被加载到 RAM 中运行
  另外的选择方案：XIP（execute in place）
    直接在 ROM 或 Flash 这样的固态存储设备中直接运行
stage1 通常包括以下步骤
  硬件设备初始化
  为加载 Boot Loader 的 stage2 准备 RAM 空间
  拷贝 Boot Loader 的 stage2 到 RAM 空间中
  设置好堆栈
  跳转到 stage2 的 C 入口点
Boot Loader 的 stage2 通常包括以下步骤
  初始化本阶段要使用到的硬件设备
  检测系统内存映射(memory map)
  将 kernel 映像和根文件系统映像从 flash 上读到 RAM 空间中
  为内核设置启动参数
  调用内核

## Slide 20: stage1，基本的硬件初始化
目的
  为 stage2 的执行以及随后的 kernel 的执行准备好一些基本的硬件环境
1． 屏蔽所有的中断
  为中断提供服务通常是 OS 设备驱动程序的责任，Boot Loader 的执行全过程中可以不必响应任何中断
  中断屏蔽可以通过写 CPU 的中断屏蔽寄存器或状态寄存器（如 ARM 的 CPSR 寄存器）来完成
2． 设置 CPU 的速度和时钟频率。
3． RAM 初始化
  包括正确地设置系统的内存控制器的功能寄存器以及各内存库控制寄存器等。
4． 初始化 LED
  通过 GPIO 来驱动 LED，其目的是表明系统的状态是 OK 还是 Error
  如板子上没有LED，那么也可以通过初始化 UART 向串口打印 Boot Loader 的 Logo 字符信息
5． 关闭 CPU 内部指令／数据 cache

## Slide 21: 为加载 stage2 准备 RAM 空间
通常把 stage2 加载到 RAM 空间中来执行
stage2 通常是 C 语言执行代码，考虑堆栈空间
空间大小最好是 memory page 大小(通常是 4KB)的倍数
一般1M RAM 空间已经足够，地址范围可以任意安排
  如 blob 就将 stage2 可执行映像从系统 RAM 起始地址 0xc0200000 开始的 1M 空间内执行
  将 stage2 安排到 RAM 空间的最顶 1MB也是一种值得推荐的方法。
  stage2_end＝stage2_start＋stage2_size
对所安排的地址范围进行测试
  必须确保所安排的地址范围可读写的 RAM 空间
  测试方法可以采用类似于 blob 的方法
    以 memory page 为被测试单位，测试每个 page 开始的两个字是否是可读写的

## Slide 22: 拷贝 stage2 到 RAM 中
拷贝时要确定两点
  (1) stage2 的可执行映象在固态存储设备的存放起始地址和终止地址
  (2) RAM 空间的起始地址。

## Slide 23: 设置堆栈指针 sp
通常把 sp 的值设置为(stage2_end-4)
  1MB 的 RAM 空间的最顶端(堆栈向下生长)
在设置堆栈指针 sp 之前，也可以关闭 led 灯，以提示用户我们准备跳转到 stage2

## Slide 24: 跳转到 stage2 的 C 入口点
可以跳转到 Boot Loader 的 stage2 去执行
如在 ARM系统中，这可以通过修改 PC 寄存器为合适的地址来实现

## Slide 25: Stage2
stage2 的代码通常用 C 语言来实现
代码可读性和可移植性
不能使用 glibc 库中的任何支持函数
  Why？
trampoline(弹簧床)编程方式
  用汇编语言写一段trampoline 小程序，并将这段 trampoline 小程序来作为 stage2 可执行映象的执行入口点
  在 trampoline 汇编小程序中用 CPU 跳转指令跳入 main() 函数中去执行
  当main() 函数返回时，CPU 执行路径显然再次回到我们的 trampoline 程序。
  用 trampoline 小程序来作为 main() 函数的外部包裹(external wrapper)
Why no use main
  1)无法传递函数参数；2)无法处理函数返回

## Slide 26: blob 的trampoline 程序示例
.text
.globl _trampoline
_trampoline:
bl main
/* if main ever returns we just call it again */
b _trampoline

## Slide 27: Stage2：初始化本阶段要使用的硬件设备
1、初始化至少一个串口，以便终端用户进行 I/O 输出信息
  在初始化这些设备之前，也可以重新把 LED 灯点亮，以表明我们已经进入main() 函数执行
  设备初始化完成后，可以输出一些打印信息，程序名字字符串、版本号等
2、初始化计时器等
3、使用Volatile
  避免编译器优化
    编译器为了提高程序运行速度，可能对变量进行优化，会将其放在缓存中
  缺陷是变量的内容可能被误改，从而与内存中实际值不一致
  采用volatile 关键字可以避免上述问题

## Slide 28: 检测系统的内存映射（memory map）
在 4GB 物理地址空间中哪些地址范围被分配用来寻址系统的RAM 单元
  如SA-1100 中，从 0xC0000000 开始的 512M空间被用作系统的 RAM 空间
  在Samsung S3C44B0X 中，从0x0c00,0000 到 0x1000,0000 之间的 64M 地址空间被用作系统的 RAM 地址空间
嵌入式系统往往只把 CPU 预留的全部 RAM 地址空间中的一部分映射到 RAM 单元上，而让剩下的那部分预留 RAM 地址空间处于未使用状态
Boot Loader 的 stage2 必须检测整个系统的内存映射情况
  必须知道 CPU 预留的全部 RAM 地址空间中的哪些被真正映射到 RAM 地址单元，哪些是处于 "unused" 状态的

## Slide 29: 检测流程

## Slide 30: 加载内核映像和根文件系统映像
规划内存占用的布局
  内核映像所占用的内存范围
  根文件系统所占用的内存范围
从 Flash 上拷贝内核映像到RAM上

## Slide 31: 设置内核的启动参数
Linux 2.4.x 以后的内核都期望以标记列表(tagged list)的形式来传递启动参数
启动参数标记列表以标记 ATAG_CORE 开始，以标记 ATAG_NONE 结束
每个标记由标识被传递参数的 tag_header 结构以及随后的参数值数据结构来组成

## Slide 32: Boot Loader 设置的常见启动参数
ATAG_CORE ：标签列表开始标志
ATAG_NONE ：标签列表结束标志
ATAG_MEM ：内存信息标签（可以有多个标签，以标识多个内存区块）
ATAG_VIDEOTEXT：VGA文本显示参数标签
ATAG_RAMDISK ：ramdisk参数标签（位置、大小等）
ATAG_INITRD ： 压缩的ramdisk参数标签（位置为虚拟地址）
ATAG_INITRD2 ：压缩的ramdisk参数标签（位置为物理地址）
ATAG_SERIAL ： 板子串号标签
ATAG_REVISION ：板子版本号标签
ATAG_VIDEOLFB ：帧缓冲初始化参数标签
ATAG_CMDLINE ：command line字符串标签。
  平时设置的启动参数cmdline字符串（uboot中为bootargs环境变量）就放在这个标签中。

## Slide 33: 调用内核
直接跳转到内核的第一条指令处
在跳转时，下列条件要满足
  1． CPU 寄存器的设置
    R0＝0；@R1＝机器类型 ID；@R2＝启动参数标记列表在 RAM 中起始基地址
  2． CPU 模式
    必须禁止中断（IRQs和FIQs）；
    CPU 必须 SVC 模式；
  3． Cache 和 MMU 的设置
    MMU 必须关闭；
    指令 Cache 可以打开也可以关闭；
    数据 Cache 必须关闭

## Slide 34: 串口终端的调试作用
调试手段: 打印信息到串口终端
串口终端显示乱码或根本没有显示
  boot loader 对串口的初始化设置不正确
  运行在 host 端的终端仿真程序对串口的设置不正确，这包括：波特率、奇偶校验、数据位和停止位等方面的设置
Bootloader的运行过程中可以正确向串口输出信息，但bootloader 启动内核后无法看到内核启动输出信息
  确认是否在编译内核时配置了对串口的支持
  确认bootloader对串口的设置与内核对串口的设置一样
  确认bootloader所用的内核基地址与内核映像在编译时所用的运行基地址一致

## Slide 35
提纲
嵌入式系统启动流程
BootLoader概念
BootLoader架构
典型BootLoader介绍

## Slide 36: WinCE专用bootLoader
2009年2月16日Windows Mobile 6.5
  内核windows CE 5.x
  以后不用Windows Mobile ，用Windows phones
X86的ROM Boot Loader
  又叫Rom Boot
  存放在Flash/EEPROM中，也就是原来BIOS的位置
  上电后CPU到固定地址执行代码，也就是执行了Rom Boot包含的代码
  对整个硬件系统进行初始化和检测
  支持通过网卡从远程机器上下载nk.bin或者从本地IDE/ATA 硬盘的活动分区中寻找nk.bin文件加载
优点：引导并且加载速度快，而且它自身完成了所有的操作
缺点：需要CE开发者读懂它的源码并修改
CE提供了Rom Boot的所有源码

## Slide 37: X86的BIOS Boot Loader
BIOS Boot Loader只是不需要MSDOS操作系统，它仍然需要BIOS和FAT文件系统
系统上电后BIOS执行完硬件初始化和配置后，BIOS检查引导设备的启动顺序，如果引导设备是硬盘、CF卡、DOC（Disk-On-Chip）一类的存储设备，那么就加载这些存储器上的主引导扇区（Master Boot Sector）中的实模式代码到内存，然后执行这些代码，代码被称为主引导记录（MBR）
MBR首先在分区表（同样位于主引导扇区）中寻找活动分区，如果存在活动分区，那么加载位于这个活动分区的第一个扇区上的代码到内存，然后执行这些代码。这里提到的活动分区的第一个扇区被称为引导扇区（Boot Sector）。
引导扇区上的代码的功能是找到并且加载BIOS Boot Loader，BIOS Boot Loader再加载nk.bin。
对于BIOS Boot Loader，CE提供了Setupdisk.144和Bootdisk.144两个文件

## Slide 38: Boot Strap
一段固化在处理器内部ROM之中的一段代码
  用户可以通过片外的管脚配置是否启动Boot Strap
  如果用户选择启动Boot Strap
    在系统上电复位时，固化在片上ROM中的代码将获得控制权
    这段代码将初始化片内的一些硬件设备，比如外部存储器接口控制器，通信接口等等
    完成这些初始化后，Boot Strap将通过这个通信接口等待调试主机发送来的命令，这些命令包括从调试主机下载一段映象到外部存储器的某个特定地址，或者是将外部存储器的内容通过通信接口上传到调试主机，从外部存储器的某个地址开始运行等等
某些厂商推出的嵌入式微处理器中（如飞思卡尔公司推出的龙珠328系列、新龙珠系列）提供了Boot Strap功能

## Slide 39
BootStrap模式
  Bootloader在Bootstrap模式下被加载到Flash上
Bootstrap模式
  容许开发者通过UART对系统进行初始化
  容许开发者通过UART将程序下载到系统RAM中
  Bootstrap 可以接收命令，并且运行事先储存在系统内存上的程序
  Bootstrap 支持对内存和寄存器的读写操作

## Slide 40
BootStrap 操作流程
  将目标板上的BootStrap pin 打开
  上电后，Bootstrap 模式将UART1和UART2设置为自动波特率模式
  同时将UART1和UART2设为8bit长、无校验位、1个停止位
  等待用户输入a或A，一旦接收到上述字符，则可以设定波特率并返回冒号
  通过Bootstrap record语句将CPU芯片内部寄存器，初始化为目标寄存器

## Slide 41: 通用Bootloader：U-boot
德国DENX软件工程中心的Wolfgang Denk
全称Universal Boot Loader
  遵循GPL条款的开放源码项目
  http://sourceforge.net/projects/U-Boot
  从FADSROM、8xxROM 、PPCBOOT逐步发展演化而来
  其源码目录、编译形式与Linux内核很相似
  源码就是相应Linux内核源程序的简化，尤其是设备驱动程序
支持
  嵌入式Linux/NetBSD/VxWorks/QNX/RTEMS/ARTOS/LynxOS
  PowerPC、MIPS、x86、ARM 、Nios、XScale等处理器
对PowerPC系列处理器/对Linux的支持最完善

## Slide 42: 功能
系统引导 | 支持NFS挂载、RAMDISK 系统引导 (压缩或非压缩)形式的根文件系统
 | 支持NFS挂载，从Flash中引导压缩或非压缩系统内核
基本辅助 | 强大的操作系统接口功能，可灵活设置、传递多个关键参数给操作系统， 适合系统在不同开发阶段的调试要求与产品发布，尤其对Linux支持最为功能强劲
 | 支持目标板环境参数的多种存储方式，如Flash、NVRAM、EEPROM
 | CRC32校验，可校验Flash中内核、RAMDISK镜像文件是否完好
设备驱动 | 串口、SDRAM、Flash、以太网、LCD、NVRAM、EEPROM、键盘、USB、PCMCIA、PCI、RTC等驱动支持
上电自检功能 | SDRAM、Flash大小自动检测；SDRAM 故障检测；CPU型号
特殊功能 | XIP内核引导

## Slide 43: 源码架构
目 录 | 特 性 | 解 释 说 明
board | 平台依赖 | 存放电路板相关的目录文件，例如：RPXlite(mpc8xx)、smdk2410(arm920t)、sc520_cdp(x86) 等目录
cpu | 平台依赖 | 存放CPU相关的目录文件，例如：mpc8xx、ppc4xx、arm720t、arm920t、 xscale、i386等目录
lib_ppc | 平台依赖 | 存放对PowerPC体系结构通用的文件，主要用于实现PowerPC平台通用的函数
目 录 | 特 性 | 解 释 说 明
lib_arm | 平台依赖 | 存放对ARM体系结构通用的文件，主要用于实现ARM平台通用的函数
lib_i386 | 平台依赖 | 存放对X86体系结构通用的文件，主要用于实现X86平台通用的函数
include | 通用 | 头文件和开发板配置文件，所有开发板的配置文件都在configs目录下
common | 通用 | 通用的多功能函数实现
lib_generic | 通用 | 通用库函数的实现
Net | 通用 | 存放网络的程序
Fs | 通用 | 存放文件系统的程序
Post | 通用 | 存放上电自检程序

## Slide 44: 移植方法
《OK6410-A开发板LINUX3.0.1-2014-09用户手册》
https://www.cnblogs.com/anandexuechengzhangzhilu/p/10719869.html

## Slide 45: 通用Bootloader： Redboot
Redhat公司随eCos发布的一个BOOT方案
开源项目
支持
  ARM，MIPS，MN10300，PowerPC， Renesas SHx，v850，x86
使用X-modem或Y-modem协议经由串口下载，也可以经由以太网口通过BOOTP/DHCP服务获得IP参数，使用TFTP方式下载程序映像文件，常用于调试支持和系统初始化（Flash下载更新和网络启动）
Redboot可以通过串口和以太网口与GDB进行通信，调试应用程序，甚至能中断被GDB运行的应用程序
Redboot为管理FLASH映像，映像下载，Redboot配置以及其他如串口、以太网口提供了一个交互式命令行接口，自动启动后，REDBOOT用来从TFTP服务器或者从Flash下载映像文件加载系统的引导脚本文件保存在Flash上

## Slide 46: 通用Bootloader： vivi
vivi是由韩国Mizi公司开发的一种Bootloader
适合于ARM9处理器
源代码可以在http://www.mizi.com网站下载

## Slide 47: 嵌入式Linux系统启动流程

## Slide 48: 嵌入式linux
嵌入式linux的启动主要分为两个阶段：
  ① 第一部分bootloader启动阶段
  ② 第二部分linux 内核初始化和启动阶段
Linux的启动
  位于boot sector 的bootsect程序
    把setup及Linux的kernel载入内存中，再将控制权交给setup
  嵌入式Linux的启动
      在内核运行之前需要系统引导程序(Bootloader)完成加载内核和一些辅助性的工作，然后跳转到内核代码的起始地址并执行。
      整个arm linux内核的启动可分为三个阶段
        第一阶段主要是进行cpu和体系结构的检查、cpu本身的初始化以及页表的建立等
        第二阶段主要是对系统中的一些基础设施进行初始化
        最后则是更高层次的初始化

## Slide 49: Linux启动流程
加电或复位
BIOS的启动
Boot Loader
操作系统初始化

## Slide 50: Boot Loader－LILO
LILO实际上是一个在Linux环境下编写的Boot Loader程序，主要功能是引导Linux操作系统的启动。
LILO的功能实际上是有几个程序共同实现的
  Map Installer： 这是LILO用于管理启动文件的程序。它将boot loader写入引导分区，创建纪录文件以映射内核的启动
  The boot loader： 它负责把Linux内核或其他操作系统的引导分区读入内存。还提供命令行接口，让用户选择从哪个操作系统启动和加入启动参数
  其他文件：主要包括用于存放Map Installer记录的map文件和存放LILO配置信息的配置文件。
Notes: 50

## Slide 51: Boot Loader－GNU GRUB
GNU GRUB是GNU项目的boot loader，它允许用户在开机时从多个操作系统中选择一个内核镜像启动，并可以向其传递参数
GRUB 有以下特点
  动态可配置性
  高度可移植性
  丰富的用户接口
  可以通过网络下载系统镜像

## Slide 52: Boot Loader－GNU GRUB（2）
GRUB启动过程
  开机时，BIOS查找可启动设备，并将控制权交给MBR（硬盘最开始的512个字节）
  MBR中包含GRUB的stage 1，stage1在完成简单的工作后调用stage 1.5（紧随MBR的30个字节）或直接调用stage 2。Stage 1.5也会调用stage 2
  在stage 2中，GRUB主要提供给用户一个选择需要启动的操作系统的接口
  此后，GRUB将相应内核装载到内存中，并将控制权移交给内核，完成引导工作

## Slide 53: 进入Linux操作系统
Boot Loader 把操作系统的代码调入内存
当它执行完后，把控制权交给操作系统
由操作系统的启动程序来完成剩下的工作
Linux的过程
  把控制权交给Setup.S这段程序
  进入保护模式，同时把控制权交给Head.S
  Head.S调用/init/main.C中的start_kernel函数,启动程序从start_kernel()函数继续执行
Notes: 53

## Slide 54: 启动延时
启动速度对嵌入式系统很重要
嵌入式Linux启动延时分析
  Firmware和BootLoader阶段
  内核阶段
  用户空间阶段
  预读取和预链接
对Linux启动过程的跟踪和分析
极限优化可能引起稳定性问题

## Slide 55: 嵌入式Linux的启动优化
缩短响应时间(Responding Time)的方法：
1）固化各种不可扩展硬件的设置，尽量标准化可扩展设备的接口，节约设备检测时间。
2）Lazy Loading延迟加载
  不加载当前非必需的模块
  模块可以在启动后待机时间内加载，或者在具体用到之后再加载
3）任务并行化
  启动任务的并行化
  明确任务依赖关系
  任务并行启动（make －j 工具的使用）
4）系统任务裁减
  裁减不适合本系统的部分任务
Notes: 55

## Slide 56: 实验四
  一，编译uboot，在开发板上面启动操作系统
  二，分析uboot的start.s文件，说明start.s进行了哪些初始化工作，为什么要进行这些初始化工作？